Příloha č. 2-1

Stavební a řemeslné práce - technické podmínky

V rámci modernizace počítačové učebny ve 3. NP  budou provedeny následující práce:

- zednické práce

- vybourání stávajících vstupních dveří, osazení nových zárubní a instalace nových protipožárních dveří o světlé šířce 90 cm

- odstranění keramických obkladů kolem umyvadla

- drobné opravy omítky po odstraněném umyvadle a keramickém obkladu, opravy stěn po rozšíření vchodu, drobné opravy v souvislosti s úpravami zásuvkových elektrorozvodů,

- (plánované úpravy budou realizovány tak, aby byly splněny podmínky dané vyhláškou 398/2009Sb. o bezbariérovosti v platném znění),

2.  instalatérské práce

- dojde k odstranění umyvadla, vodovodní baterie a zaslepení připojení na rozvody vody a odpadu

3.  výmalba

- bude provedeno očištění omítek, oprava spár a kompletní vymalování místností, kde byly  prováděny zednické  práce (výběr druhu nátěru a odstínu bude proveden před realizací dohodou s investorem.

4. úklid

- dodavatel  před předáním řemeslných prací zajistí  odvoz všech obalů a kompletní úklid  předávaných prostor.

5.  termín realizace:

- předání prostor dodavateli  26. 6. 2020,

- předání dokončených rekonstruovaných místností  zadavateli  nejdéle do  31. 7. 2020

Dodávka  bude obsahovat  pouze nové výrobky !

Záruka:  na provedené zednické práce min. 60 měsíců, ostatní dodávky a práce min. 24 měsíců.

Dodavatel bude zajišťovat servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu, tzn. po dobu min. 60 měsíců od předání díla zadavateli.

Žádné úpravy dotčených místností nezasahují do nosných konstrukcí budovy, ani nemění  způsob jejich využití.